水庫

一、認識水庫(黃兆慧，2002)

(一)水庫的定義

利用壩、堤、水閘、堰等工程，於山谷、河道或低窪地區所形成的人工水域，透過它可以將河流的水位在高流量時蓄水以防洪災，而後在低流量時緩慢放水。如此透過逕流調節以改變自然水資源分配過程的主要措施，稱為水庫。

(二)水庫的類型

1. 以蓄水來源區分

(1)在槽水庫

(2)離槽水庫

2. 以水庫的位置區分

(1)山谷水庫

(2)平原水庫

(3)地下水庫

3. 以使用目標來區分

(1)多目標水庫

(2)單目標水庫

(三)水庫的重要設施

(1)集水區

(2)攔沙壩

(3)大壩：重力壩、拱壩、土石壩

(4)溢洪道

(5)魚道

(6)水力發電廠：川流式、調整池式、水庫式

二、水庫的特性(黃兆慧，2002)

(一)水庫的生態特性

1. 物理特性：深淺、大小、氣候、水色、溫度

2. 化學特性：pH值、溶氧、營養鹽、有機質

3. 底層特性：底泥、重金屬

4. 生物特性：動物、植物、微生物

(二)水庫的功能

1. 防洪

2. 水力發電

3. 灌溉

4. 公共給水

5. 觀光旅遊

(三)水庫帶來的衝擊

1. 自然生態

2. 人文生態

3. 水庫淤積

4. 加速海岸退縮

5. 水庫水質變化

(四)台灣蓄水量最大的水庫？

解答：台灣蓄水量第一大的水庫─曾文水庫，總容量為708百萬立方公尺。大壩位於台南縣楠西鄉，壩身材料為土石壩，壩高133公尺，壩長400公尺，滿水面積1,714公頃，具有給水、防洪、灌溉、發電及觀光等多目標水庫

台灣第二大蓄水庫─翡翠水庫；總容量為406百萬立方公尺。(水利署，2008)

三、台灣的水庫

(一)北部區域--翡翠水庫(翡翠水庫管理局，2008)

- 翡翠水庫計劃為臺北地區公共給水長期水源的開發計劃，於民國60年開始規劃，民國61年完成初步研究報告，民國63年完成可行性報告，再於民國67年完成定案研究報告，深入檢討大壩安全問題後，隨即臺北市政府成立臺北翡翠水庫建設委員會，同年8月開工，經過8年之艱難施工，全部工程於民國76年6月如期完工。臺北市政府成立翡翠水庫管理局負責運轉及維護。

- 水庫完工後，在台北自來水系統主要取水口青潭及直潭兩處之可靠出水量為每秒40立方公尺，相當每日345.6萬立方公尺，可滿足計畫目標年民國119年自來水所需水源要求。

- 附帶年平均發電量222700000度；並且水庫完成後增加下游河道枯旱期之流量，以稀釋河川污染濃度。

(二)中部區域--德基水庫

德基水庫，又稱為達見水庫，位於台灣台中縣和平鄉大甲溪上游，即中橫公路62公里處，係隸屬於台灣電力公司的一個高山型水庫。德基水庫於1969年12月8日開工興建，1973年12月水庫開始蓄水，1973年6月26日達到首期發電初步需求，1974年9月全部完成。完工時，由當時的總統蔣中正命名為「德基水庫」。

- 德基水庫是台灣第一座由混凝土為材料所構成的雙曲線薄型拱壩，大壩高度為180公尺，長度為290公尺，頂部寬度為4.5公尺，係目前台灣最高之水壩。

- 德基水庫的集水區橫跨台中縣、南投縣和宜蘭縣等三個縣市，面積達592平方公里，而蓄水面積約為454公頃，總蓄水量約為1億7千3百萬立方公尺。

- 德基水庫設有3座豎軸法蘭西式的水輪發電廠機組，提供水力發電。除了具有發電的功能以外，並兼有給水、防洪及灌溉等多種功能。

- 水庫正常水位達到海拔1400公尺，是台灣海拔最高的水庫，而緊急時水位可以到達1408公尺，並且可配合水庫下游各水力發電廠的需求而調節水位。

(三)南部區域--曾文水庫

- 曾文水庫所在之曾文溪流域全長138.47公里，為台灣第四大河川，其年平均流量為16億立方公尺，早期設計嘉南大圳之日本技師八田與一，利用曾文溪支流官田溪上游興建烏山頭水庫，並於大埔溪設置水壩，透過隧道取水至烏山頭水庫供應嘉南地區農田灌溉之用，但是其取水率僅為全部流量的百分之二十五，因此如直接在曾文溪主流大埔溪築壩，並與烏山頭水庫串聯運轉，便可以增加灌溉量，因此之故，於1939年，八田與一便曾建議在現今大壩壩址建築水壩，但因戰事作罷。

- 台灣光復後，有鑑於灌溉水量逐漸不足，於1959年由台灣省水利局著手進行規劃，最後擇定柳藤潭為壩址，採用土石壩設計，1966年7月，成立曾文水庫建設委員會暨工程局，並於1967年10月31日動工，經六年施工，至1973年10月31正式完工。1974年曾文水庫管理局成立，正式接管水庫及工程設施並開始營運，1998年曾文水庫管理局與水利局南部水資源開發工程處及阿公店水庫管理委員會合併成立台灣南區水資源局，1999年改隸為經濟部水利處南區水資源局，2002年再經組織修編為「經濟部水利署南區水資源局」。

參考文獻

- 水利署 2008 http://www.wra.gov.tw

- 黃兆慧 2002 台灣的水庫，遠足文化出版。

- 翡翠水庫管理局 2008 http://www.feitsui.gov.tw/