易淹水地區水患治理案例

一、易淹水地區水患治理計畫(水利署，2008)

(一)背景說明

1. 為有效改善地層下陷區、低漥區及都市計畫等地區之淹水問題，進而保護民眾居家安全，保障國家經濟命脈，94年3月14日經濟部提出分8年編列800億元經費，比照基隆河模式，系統性治理縣（市）管河川、區域排水及事業海堤，有效解決淹水問題之構想後，案奉行政院第10次財經會報院長裁示，原則同意，並由經濟部研提實施計畫。

2.為擴大實施成效，94年6月6日奉行政院召開「協商都會人口密集且易遭水患地區是否納入8年800億水患治理計畫辦理相關事宜會議」指示，將內政部營建署及農委會主管之雨水下水道、上游坡地水土保持及農田排水部分納入，以發揮流域整體治理成效。

(二)雲林南部沿海地區示範區

1.台灣西部沿海地區地勢低漥，受地層持續下陷影響，排水不良問題相當嚴重。

2. 排水不良主要原因

(1)地勢低漥，地面坡降平緩，排水條件差。

(2)地層下陷，外水位相對升高，排水問題更加惡化。

(3)甚多堤岸構造脆弱，增加潰堤風險。

(4)養殖利用排水路取海水，降低防潮閘門功能，增加維護管理困難。

(5)排水改善及維護管理經費不足，無法提升保護基準及完全發揮排水功能。

3. 規劃原則：
因地制宜應用綜合治水方法，配合國土復育計畫及彰化雲林地區地層下陷防治計畫，除為減輕淹水災害外，兼顧生態保育、景觀、親水遊憩、水源供給等需求。

4. 改善目標：
綜合治水設施完成後，既有村落淹水保護標準由現況1年提升到10年（嚴重地層下陷區國土復育計畫採墊高聚落基地後保護標準提升到100年），農田、漁塭保護標準由現況不到1年提升到5年，重要排水幹支線由大多不到2年提升到10年洪峰流量不溢堤。

5.「彰化雲林地區地層下陷防治計畫（草案）」中 有關減輕水患方案內容

(1)整體檢討及改善排水系統：排水系統檢討改善。

(2)規劃滯洪空間、創造人工溼地或人工湖：
a.依排水系統鄰近合適土地區位及面積，規劃施設人工溼地或滯洪池，以攔蓄洪水、降低洪峰，減少淹水機率、範圍、深度與損失。
b.依排水系統分區檢討設置及改善機械排水設施，建立與滯洪設施之聯合操作模式。
c.評估浚深休棄養漁塭，設置排水渠路通聯水位控制設施（閘門與連通管），加強漁塭集中區滯洪功能規劃。
d.現有溼地調查規劃，增加生態旅遊與景觀特色設施，提高遊憩價值。
e.擇區辦理滯洪人工溼地及人工湖示範規劃。

(3)墊高聚落基地及房屋地面高程，以區隔乾濕坵塊及規劃移村造鎮：
a.由政府採重劃或購置方式取得土地加以填高，並以集村農舍方式輔導造鎮移村，改善易淹水區域居住環境品質。
b.檢討公告下陷易淹地區內建築物基地地板高程，並依建造執照、使用執照等法規加以管制。

(4)以新闢之滯洪池挖方及其他土方填土改造地貌，升高地表高程，搶救失落之地平線，復育國土，徹底改善淹水災害，提高土地利用價值，重塑鄉村新風貌，確保區域產業之發展，使國土得以永續經營。

## (三)宜蘭梅州示範區

## 1.計畫基地位於宜蘭市梅洲地區，抽水站與蓄洪池位於宜蘭河匯流處。計畫區範圍涵蓋梅州地區，約為280公頃面積之土地。涵蓋於主要發展區，現屬宜蘭市新興地區。

## 2.歷年淹水災情

## (1)經常淹水區域(2~5年頻率)：聚落6ha及農業區29ha，共35ha。

## 災害損失估算：聚落損失：1.94億，農業損失：0.58億，共計2.52億

## (2)100年頻率淹水區域：聚落13ha，農業區187ha，共200ha。

## 災害損失估算：聚落損失：2.89億，農業損失：3.74億，共計6.63億

## 3. 計畫目標：

## (1)有效且長遠綜合治水策略與具體措施。

## (2)推動永續發展所需治水配合措施。

## (3)將「水」資源化之具體措施。

## (4)環境生態之治水方向與策略。

## 4. 基本策略：

## (1)區域綜合治水，提高整體防護能力。

## (2)內外水一併治理，根本解決低窪淹水。

## (3)劃分高低地，以高地即時，低地延遲排水之生態治水方式。

## (4)治水納入土地計畫，兼顧治水與發展需求。

## (5)結合非工程措施，提高淹水忍受程度。

## 5. 治理方案

## (1)單元設施標準

## 縣治水總體計畫，採100年頻率整體保護標準，各設施標準如下：

## 區排水路：10年頻率設計，25年不溢堤。

## 雨水下水道(未來)：5年頻率設計，10年降雨不淹路面。

## 都市綠地透水率，達到降低逕流係數至0.7以下。

## 檢討達到100年頻率所需設置滯洪設施或機械排水。

## (2)蓄洪池公園規劃

## 延續宜蘭河河濱公園水、綠資源。

## 留置都市生態空間，建立生態廊系統。

## 設施地景化，降低構造物對環境衝擊及軟化與地面之介面關係。

## 社區公園定位，多目標使用。

## (3)蓄洪池規劃

## 延續宜蘭河河濱公園水、綠資源。

## 留置都市生態空間，建立生態廊系統。

## 設施地景化，降低構造物對環境衝擊及軟化與地面之介面關係。

## 社區公園定位，多目標使用。

## 6.預期效益

## (1)災害避免：保護宜蘭河北岸包括宜蘭市梅洲、北津及員山、礁溪部份地區。其整體保護標準提昇至100年頻率(如納莉颱風事件不再淹水)，確保未來都市發展。

## (2)區域環境改善：留設都會生態空間，提昇環境品質。

## (3)教育宣導：結合水利與生態教育，利於社區防災與環境保育。

參考文獻

水利署 2008 經濟部水利署易淹水地區水患治理計畫專屬網站，http://www. fcp.wra.gov.tw